Załącznik nr 6.1.1. INFUZJA TLENOWA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dane prądowe: 230V~,60Hz, 1,9A 220-230V~, 50Hz, 1,55 A | Dane prądowe…………………………………………………. |
| 2. | Tempo dostarczania: 0,5-5 l/min. | Tempo dostarczania…………………………………………. |
| 3. | Maksymalny przepływ 5l/min. | Maksymalny przepływ……………………………………….. |
| 4. | Maksymalne ciśnienie wylotu: 146kPa | Maksymalne ciśnienie wylotu………………………………. |
| 5. | Ilość procentowa tlenu:1-5 l/min.=93%±3% | Ilość procentowa tlenu……………………………………………. |
| 6. | Zakres czynników środowiskowych: Temp. 5-35 ̊C wilgotność 10-90% | Zakres czynników środowiskowych………………………… |
| 8. | Waga urządzenia: 16,3 kg | Waga urządzenia ……………………………………………………… |
| 9. | Poziom dźwięku: <40dBA (50Hz) | Poziom dźwięku………………………………………………….. |
| 10. | Wymiary 62,2cmwys.x34,2cm szer.x30,4cm gł. | Wymiary………………………………………………………………… |
| 11. | Zawór zwalniający ciśnienia 276kPa±34,5kPa | Zawór zwalniający ciśnienia………………………………………. |
| 12. | Przełącznik ciśnieniowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Podwójna izolacja IPX0 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

MEDYCZNY LASER

Załącznik nr 6.1.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ lasera: Q-Switch Nd; YAG Laser | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Długość fal lasera:1064, 532 oraz 1320nm | Długość fal lasera……………………………………………….. |
| 3. | Moc impulsu:100-1000mj | Moc impulsu………………………………………………………… |
| 4. | Długość impulsu:3ms | Długość impulsu…………………………………………………… |
| 5. | Rozmiar plamki: 1-8mm (regulowany) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Częstotliwość: 1-10 (regulowana) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Ekran: kolorowy, dotykowy 8 calowy wyświetlacz | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Napięcie:100-240V | Napięcie………………………………………………………………… |
| 9. | Wymiary: 38x32x48cm | Wymiary………………………………………………………………… |
| 10. | Waga urządzenia: 25kg | Waga urządzenia…………………………………………………… |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrURZĄDZENIE DO MEZOTERAPII  MIKROPENETRACJA/NAWILŻANIE

6.1.3.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroporacja poziom 1-5 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Głębokość penetracji poziom 1-5 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Poziom dawkowania poziom 1-5 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Częstotliwość 1-5Hz | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Presetting | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Zestaw zawiera mikroczip z mikroigłą model F i H | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Długość mikroigły 0,5mm | Długość mikroigły………………………………………………… |
| 8. | Średnica mikroigły 0,1mm | Średnica mikroigły………………………………………………… |
| 9. | Średnica mikrokanału 0,05mm | Średnica mikrokanału………………………………………………… |
| 10. | Wymiary urządzenia 30,2x27,2x12,6cm | Wymiary urządzenia……………………………………………………. |
| 11. | Waga urządzenia: 2,5 kg | Waga urządzenia………………………………………………….. |
| 12. | Dodatkowo zestaw zawiera po 50 sztuk kartridży F i H | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrURZĄDZENIE- OCZYSZCZANIE WODOROWE 6W1

6.1.4.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodatnie ciśnienie 4-5Kg/m2 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Moc 350W | Moc……………………………………………………………………… |
| 3. | Technologia RF multipolarny i bipolarny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Hydrodermabrazja ciśnienie 90 kPa przy przepływie 30l | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Zimny i gorący młotek 0-45 ̊C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Wyświetlacz LED 7 cali | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Obszary zabiegowe Twarz/Szyja/Ciało | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Wymiary urządzenia 50x47x41 cm | Wymiary urządzenia……………………………………………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrURZĄDZENIE DO KOMPLETNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY:ZŁUSZCZENIE WARSTW NASKÓRKA, WCHŁANIANIE SKŁADNIKÓW REWILITALIZUJĄCYCH SKÓRĘ, DOTLENIENIE SKÓRY OD WEWNĄTRZ

6.1.5.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc 100w | Moc………………………………………………………………………. |
| 2. | Technologia Multipolarny RF+wibracje | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Energia 1-100J | Energia…………………………………………………………………… |
| 4. | Tryb wibracyjny 1-10MHz | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Wyświetlacz dotykowy LED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Obszary zabiegowe Twarz/Szyja/Ciało | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Wymiary 50x47x41cm | Wymiary………………………………………………………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrURZĄDZENIE DO KARBOKSYTERAPII

6.1.6.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przepływ CO2 1-150cc/min | Przepływ CO2……………………………………………………… |
| 2. | Dawka CO2 1-3000cm3 | Dawka CO2…………………………………………………………… |
| 3. | Podgrzewanie gazu podwójne zewnętrzne i wewnętrzne | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Automatyczne odpowietrzanie systemu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Hybrydowy system filtracji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Asystor | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Butla z medycznym CO2 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Zestaw zawiera pakiet startowy na 30 zabiegów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr SPEKTROFOTOMETR UV-VIS

6.2.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pracy: co najmniej 190-1100 nm. | Zakres pracy: ……………………… nm |
| 2. | Szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm. | Szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż ………. nm w zakresie ………………... |
| 3. | Wyświetlanie i nastawianie długości fali co najmniej co ±0.1 nm. | Wyświetlanie i nastawianie długości fali co najmniej co ……….nm. |
| 4. | Monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Siatka dyfrakcyjna, holograficzna, minimum 1200 linii/mm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Dokładność długości ±0.05 nm lub lepiej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Poziom światła rozproszonego co najwyżej 0.01% (340 nm, NaNO2). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Powtarzalność długości fali nie więcej niż ±0.1 nm. | Powtarzalność długości fali nie więcej niż ……………….nm. |
| 9. | Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej -4 do 4, transmitancja co najmniej 0.0-400%. | Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej ………………, transmitancja co najmniej ……………………. |
| 10. | Dokładność fotometryczna minimum ±0.0025 Abs (przy 1.0 Abs). | Dokładność fotometryczna minimum ……………… (przy 1.0 Abs). |
| 11. | Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.0001 Abs (przy 1.0 Abs). | Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ………………… Abs (przy 1.0 Abs). |
| 12. | Stabilność linii bazowej: co najwyżej 0.0003 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od uruchomienia aparatu). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Poziom szumów: nie większy niż 0.00003 Abs. | Poziom szumów: ……………………………… |
| 14. | Detektor: podwójna fotodioda krzemowa. |  |
| 15. | Wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 16. | Minimum pięć złącz USB. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 17. | Szybkość skanowania w zakresie co najmniej 2 – 29000 nm/min. | Szybkość skanowania w zakresie co najmniej ………………… nm/min |
| 18. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali minimum 14500 nm/min. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali minimum ……………………….. nm/min. |
| 19. | Lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy (nie dopuszcza się rozwiązania bazującego na lampie ksenonowej). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 20. | Możliwość wyboru długości fali przy której dochodzi do przełączenia lamp w zakresie 295 – 364 nm z dokładnością do 0.1 nm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 21. | Wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 22. | Możliwość rozbudowy o automatyczny, minimum 9 pozycyjny (układ 8+1) zmieniacz kuwet na kuwety przepływowe o drodze optycznej 10 mm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość pracy zarówno na samym aparacie bez podłączonego komputera jak i poprzez oprogramowanie komputerowe, sterujące aparatem (licencja na oprogramowanie musi być wielostanowiskowa). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 23. | Oprogramowanie wewnętrzne umożliwiające przynajmniej: pomiary spektrofotometryczne do 8 długości fali jednocześnie, rejestrowanie widm, pomiary ilościowe, pomiary wieloskładnikowe pomiary kinetyczne, pomiary prób biologicznych, pomiary absorbancji, transmitancji, energii w funkcji długości fali i czasu, pomiar mieszaniny mętnej poprzez pomiar transmitancji, walidacja. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 24. | W zestawie co najmniej 2 kuwety kwarcowe. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr SPEKTROFLUORYMETR

6.2.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Źródło światła: lampa ksenonowa łukowa o mocy co najmniej 150 W, tzw. „bez ozonowa” z licznikiem czasu pracy, żywotność lampy - co najmniej 2000 h ciągłej pracy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Dwa monochromatory z siatką dyfrakcyjną o co najmniej 1300 liniach/mm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Zakres pomiarowy: co najmniej od 200 do 900 nm, rząd 0 dla wzbudzenia i emisji. | Zakres pomiarowy: co najmniej od ………. do ……….. nm, rząd 0 dla wzbudzenia i emisji. |
| 4. | Kompensacja źródła światła: monitorowanie światła monochromatycznego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Szerokość wiązki spektralnej: 1.5, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie wzbudzenia oraz 1, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie emisji. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Czułość: stosunek sygnału do szumów co najmniej S/N > 1000 dla linii Ramana wody destylowanej (350 nm wzbudzenie, odpowiedź 2 s dla 98 % skali i przy 5 nm szerokości wiązki). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Dokładność długości fali: nie gorsza niż ± 1,0 nm. | Dokładność długości fali: nie gorsza niż ……………. nm. |
| 8. | Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ± 0,2 nm. | Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż …………………. nm. |
| 9. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 60 000 nm/min. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej ……………………………. nm/min. |
| 10. | Co najmniej 9-kroków ustawiania szybkości skanowania, w zakresie co najmniej od 20 do 60 000 nm/min. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Wybór co najmniej trzech trybów czułości: „wysoki”, „niski” oraz „auto”. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | Układ detekcji: fotopowielacz oraz fotodioda krzemowa. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Oprogramowanie komputerowe przyrządu posiadające następujące tryby pomiarowe: widmowy, ilościowy, fotometryczny, pomiar widm 3D, pomiary czasowe. Pozwalające na: sterowanie przyrządem zbieranie danych automatyczne monitorowanie stosunku sygnału do szumu oraz czasu pracy lampy rejestrację widm emisyjnych i wzbudzeniowych pomiar widm 3D pomiary widm synchronicznych pomiary w funkcji czasu automatyczny wybór optymalnej długości fali dla wzbudzenia i emisji obliczenia pomiędzy spektrum a stałymi obliczanie pochodne do 4 stopnia 1/Y, widmo odwrotne przekształcenia logarytmiczne tworzenie krzywych kalibracyjnych: wielomiany 1 do 3 stopnia konwersję do formatów ASCII | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 14. | Posiada interfejs USB. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 15. | Automatyczna przesłona zabezpieczająca próbki przed rozkładem pod wpływem promieniowania poza czasem pomiaru. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 16. | Wymiary nie przekraczające: 610 mm (szerokość), 280 mm (wysokość) oraz 570 mm (głębokość). | Wymiary: …………….. x ………………… x ………………. mm |
| 17. | Możliwość rozbudowy o sferę całkującą do pomiarów próbek ciekłych, stałych i proszkowych o następujących parametrach: średnica co najmniej 100 mm zakres falowy nie gorszym niż 200 - 900 nm. ściany sfery wyłożone spektralonem. siatki do określenia korekcji spektralnych na wyposażeniu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 18. | Możliwość rozbudowy o zestaw do badania fluorescencji próbek stałych z regulowanym kątem odbicia wiązki wzbudzenia (w komplecie zestaw filtrów odcinających, przynajmniej następujących UV-31, UV-35, UV-39, UV-Y43, UV-Y45, UV-Y47). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 19. | Kuweta kwarcowa do pomiarów fluorescencyjnych 10 mm x 10 mm – minimum 2 sztuki oraz zestaw minimum 4 filtrów powietrza do lampy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr 6.3.1.

TRENAŻER ODDECHOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni wdechowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Posiada wyświetlacz LCD. Przejrzysty i zrozumiały system sterowania z menu LCD pozwala na swobodne poruszanie się pomiędzy różnymi ustawieniami i sprawdzanie wyników sesji treningów oddychania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Zasilanie: akumulator NIMH oraz sieciowe. W zestawie stojak do ładowania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Czas pełnego ładowania: 16 godzin | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Posiada 5-woltową ładowarkę sieciową mini USB | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | W zestawie oprogramowanie dedykowane umożliwiające instalację na komputerach PC | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Zestaw zawiera również: Ustnik (PVC) Klips do nosa 4 tabletki czyszczące Instrukcja obsługi Saszetka do przechowywania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrPODNOŚNIK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY

6.4.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Posiada rączkę sterującą w kształcie litery „U”. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Sterowanie elektryczne. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Wyposażenie: asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii nosidło zapewniające właściwą stabilizację pleców - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Posiada siłownik certyfikowanego producenta. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Koła przednie obrotowe. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Koła tylne wyposażone w hamulec. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Regulowana szerokość nóg podstawy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | - Długość 110 cm - Szerokość 58,5 cm - Wysokość 113 cm | - Długość: ……………….cm - Szerokość: …………… cm - Wysokość: ……………. cm |
| 13. | - Zasięg podnoszenia 28 cm - Zakres podnoszenia 74-177,5 cm - Prędkość podnoszenia 3,8 cm/s | - Zasięg podnoszenia: ………….... cm - Zakres podnoszenia: ……..…….. cm - Prędkość podnoszenia: ………… cm/s |
| 14. | - Średnica kół przednich 7,5 cm - Średnica kół tylnych 10 cm | - Średnica kół przednich: ………….. cm - Średnica kół tylnych: ……………… cm |
| 15. | Rozstaw nóg podstawy 58,5-80 cm | Rozstaw nóg podstawy ……………… cm |
| 16. | Maksymalne obciążenie 150 kg | Maksymalne obciążenie: ………….. kg |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr 6.5.1.

ORTODONTYCZNY MODEL SZCZĘKI GÓRNEJ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model przedstawia: -poddziąsłowe złogi kamienia nazębnego, - recesję dziąsła, - usunięty ząb 12, - średniozaawansowaną paradontozę po prawej stronie, - aparat ortodontyczny na zębach od 21 do 26. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Posiada miękkie różowe dziąsło. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrMODEL SZCZĘKI DO NAUKI IMPLANTOLOGII

6.5.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przezroczysty model szczęki do celów implantologicznych z zębami oraz cylindrycznymi implantami. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Korony zębów osadzonych na implantach są ruchome. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Korona na zębie 22, most (3 punkty) osadzony na implantach zębów 14, 16. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrMODEL CZASZKI

6.5.3.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model wykonany jest z tworzywa sztucznego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Dokładne odwzorowanie struktur anatomiczny kości w skali 1:1. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Czaszka posiada ruchome i otwierające się segmenty umożliwiające zapoznanie się z wewnętrznymi strukturami twarzoczaszki (naczynia, nerwy i zatoki). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

ZGRZEWARKA PUNKTOWA

6.6.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone jest do zgrzewania i lutowania przy pracach z zakresu ortopedii szczękowej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Natężenie prądu do 2000 A. | Natężenie prądu do: …………………. |
| 3. | Napięcie zasilania: 110-240 V/50/60 Hz | Napięcie zasilania: …………………… |
| 4. | Posiada sześciostopniową regulację mocy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Posiada dwa zakresy lutowania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Posiada włącznik lutowania ciągłego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Posiada wyświetlacz LED. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Automatyczne rozpoznanie napięcia (110-240 V). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Ograniczenie prądu przy pomyleniu elektrod. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | System oszczędzania prądu (automatyczne wyłączenie przy nie używaniu powyżej 10 minut). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Sygnalizacja błędów przy przegrzaniu oraz sprawdzaniu elektrod. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | Posiada przyłącze do elektrod ręcznych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Posiada przyłącze do włącznika nożnego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 14. | Zestaw zawiera osprzęt dodatkowy: - elektroda z uchwytem ręcznym – 2 szt. - uchwyt do elektrody ręcznej – 1 szt. - żarnik lutowia z płaszczem miedzianym - włącznik nożny lub kolanowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

PALNIK WODOROTLENOWY

6.6.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palnik do lutowania i spawania z urządzeniem produkującym gaz. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Napięcie: 230 V | Napięcie: ……………… V |
| 4. | Max. produkcja gazu l/h: 240 | Max. produkcja gazu l/h: ……………. |
| 5. | Max. wielkość dyszy: 1.5 (G17) | Max. wielkość dyszy: ………………. |
| 6. | Liczba stanowisk pracy: 1-8 | Liczba stanowisk pracy: …………………. |
| 7. | Szerokość: 515 mm | Szerokość: ………….. mm |
| 8. | Głębokość: 375 mm | Głębokość: ………………. mm |
| 9. | Wysokość: 515 mm | Wysokość: …………………. mm |
| 10. | Waga: 48 kg | Waga: ……………… kg |
| 11. | W zestawie również: mikropalnik z regulacją - 1 szt. dysze - 5 szt podstawka do mikropalnika wąż – 3 m | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrPALNIK GAZOWY

6.6.3.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 3 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palnik przeznaczony do lutowania, odlutowywania, lutowania mosiądzem, podgrzewania, zapiekania i galwanizowania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Dysze gazu i powietrza posiadają oddzielną regulację, pozwalającą na uzyskanie idealnego, stabilnego płomienia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Temperatura maksymalna: 1200 °C | Temperatura maksymalna: …………………… |
| 4. | Zawartość gazu: 50 ml | Zawartość gazu: ……………………. |
| 5. | Zasilanie: propan-butan do zapalniczek | Zasilanie: …………………………. |
| 6. | Wyposażony w zapalarkę piezoelektryczną | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Zasilanie - propan-butan do zapalniczek | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Waga: 250g | Waga: …………………….. |
| 10. | W zestawie: zdejmowany stojak | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrFIXATOR ORTODONTYCZNY

6.6.4.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 8 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fixator modeli ortodontycznych o rozdzielnej budowie stożkowych ramion ułatwiające usuwanie i wymianę modelu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Posiada górne i dolne ramiona mocujące do modeli gipsowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Posiada zamek zgryzowy ze śrubą mocującą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Posiada dwa okrągłe, równoległe teleskopy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrFREZARKA

6.6.5.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Frezarka przeznaczona do obróbki łuków zębowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Bezobsługowy silnik pozwala na szybkie i łatwe szlifowanie łuków zębowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Skutecznie oczyszcza stanowisko pracy z pyłów. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Posiada płynną regulację wysokości frezu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Posiada dodatkowe gniazdo 230V z tyłu obudowy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Napięcie 220–240 V | Napięcie: ………………………………… V |
| 9. | Nominalna szybkość obrotowa 2770 1/min (50 Hz) ¦ 3350 1/min (60 Hz) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Maksymalna moc przyłączeniowa gniazdo na urządzeniu 2200 VA (230 V) 1300 VA (120 V) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Całkowita moc przyłączeniowa 2320 VA (230 V) 1430 VA (120 V) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | Obroty: 2770 obrotów/minutę | Obroty: ……………………… |
| 13. | Wymiary: 214 x 207 x 252 mm | Wymiary: ………………. x …………………… x …………………… mm |
| 14. | Waga ok. 5,7 kg | Waga: ……………………. kg |
| 15. | Zestaw zawiera: 1 szt. Frez do łuków zębowych 1 szt. Klucz imbusowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrWAGA ELEKTRONICZNA

6.6.6.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 4 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna dydaktyczna w zestawie z bateriami oraz zasilaczem. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Waga posiada hak na spodzie i może być używana do ważenia wiszących ciężarów. |  |
| 3. | Średnica powierzchni ważenia 150mm | Średnica powierzchni ważenia: ………………. mm |
| 4. | Szerokość: 170 mm | Szerokość: …………… mm |
| 5. | Wysokość: 39 mm | Wysokość: ……………….. mm |
| 6. | Długość: 240 mm | Długość: ……………….. mm |
| 7. | Podziałka: 1 g | Podziałka: ………… g |
| 8. | Powtarzalność: 1 g | Powtarzalność: …………… g |
| 9. | Zakres pomiaru maks. 5,2kg | Zakres pomiaru maks. ……………. kg |
| 10. | Zasilanie: baterie oraz zasilacz sieciowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nrWTRYSKARKA

6.6.7.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Niskociśnieniowa, automatyczna wtryskarka z innowacyjnym pionowym, impulsowo oporowym systemem nagrzewania rdzenia termicznego i regulowanej iniekcji indywidualnie przygotowanej ilości materiału - umożliwia ekonomiczną pracę przy zastosowaniu gipsów III klasy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Parametry pracy dla wszystkich materiałów termoplastycznych: - ciśnienie robocze od 0-10 barów, - temperatura pracy od 0-320 °C - możliwość ustawienia urządzenia do 400 °C | - ciśnienie robocze od ………………………………. barów, - temperatura pracy od ……………………………… °C - możliwość ustawienia urządzenia do ………………….. °C |
| 3. | Posiada: - wielofunkcyjny panel elektroniczny - 30 programów - Alarm ostrzegający o początku wtryskiwania - Chłodzenie puszki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Daje możliwość wtrysku tradycyjnej żywicy akrylowej i polimeryzowania jej w ciągu zaledwie 15 minut, pod stałym ciśnieniem bez ryzyka podniesienia wysokości zwarcia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Obudowa: wykonana ze stali inox pomalowana żywicą epoksydową w kolorze białym. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Elementy mechaniczne: mocowanie puszek wykonane ze stali pokrytej cynkiem i chromem. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Napięcie: 220/240V 50 Hz. | Napięcie: ………………………………….. V |
| 11. | Regulacja temperatury: 65 – 300 °C. | Regulacja temperatury: ……………………. °C. |
| 12. | Temperatura pracy: 5 - 35 °C. | Temperatura pracy: ………………………. °C. |
| 13. | Pneumatyka: pierścienie i tłoki aluminiowe, ciśnienie: od 2 do 6 bar. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 15. | Zestaw zawiera: 1150 g Acetal assortyment + kolornik 3 kg Gips III Marble Stone 60 szt. Walce do wtryskarki 60 szt. Korki do walców (teflonowe) 1 szt. Pasta polerska do acetalu i akrylu 1 szt. Lubricant (wazelina) 30 ml Gyplux (lakier – lakier fotopolimeryzujący do modeli gipsowych) 2 szt. Puszki (mała i duża) 1 szt. Klucz do puszek 1 szt. Kleszcze do zaginania naboi 5 dodatkowych puszek typ 100 duża | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.